## Slide 1: Vườn lan thông minh IoT
Kiến trúc hệ thống: thiết bị biên, dịch vụ MQTT và ứng dụng web điều hành
Part 1
Device (ESP32)
Part 2
MQTT Services
Part 3
Web Server App
Notes: Giới thiệu 3 phần của hệ thống: thiết bị ESP32 tại vườn, tầng MQTT trung gian và ứng dụng Node-RED điều hành.

## Slide 2: Bài toán và giải pháp
Tự động giữ vi khí hậu cho vườn lan, vẫn cho người chăm sóc giám sát và can thiệp từ xa
Vấn đề
Lan cần độ ẩm, nhiệt độ và ánh sáng ổn định; chăm tay dễ quên, dễ trễ
Phun quá nhiều hoặc để lá đọng nước lâu dễ gây thối nõn, nấm
Bơm chạy khi bình cạn nước có thể hỏng bơm
Giải pháp
ESP32 tự đo và điều khiển phun, quạt, đèn ngay tại vườn
Dashboard theo dõi thời gian thực, điều khiển tay có xác nhận (ACK)
Khóa an toàn nằm ở firmware: mất mạng vẫn chạy AUTO an toàn
Kiến trúc 4 tầng
Thiết bị
ESP32 + cảm biến + relay
Truyền thông
MQTT broker.emqx.io
Xử lý
Node-RED: luật, gateway, log
Ứng dụng
Dashboard + Telegram
Mũi tên hai chiều: uplink (dữ liệu cảm biến lên) và downlink (lệnh xuống, ACK về)
Notes: Nêu bài toán chăm lan, giải pháp và 4 tầng kiến trúc. Ba phần tiếp theo đi lần lượt từ tầng thiết bị lên tầng ứng dụng.

## Slide 3: Part 1: Device (ESP32)
Thiết bị trạm đo và điều khiển vi khí hậu vườn lan tại biên (Edge Device)
Sensors & Actuators
CẢM BIẾN
CƠ CẤU CHẤP HÀNH (3 RELAY)
DHT22 GPIO15
Nhiệt độ và độ ẩm không khí
LDR GPIO34
Độ rọi ánh sáng (ADC)
Mực nước GPIO35
Mực nước bình phun sương (ADC)
Relay phun sương GPIO25
Bơm tạo sương, giữ ẩm và làm mát
Relay quạt GPIO26
Thông gió, làm ráo nước đọng trên lá
Relay đèn GPIO27
Đèn LED bù sáng sinh trưởng
Firmware: 2 tác vụ cốt lõi
Collect Task
Đọc mỗi 2,5 s, non-blocking (không delay())
Lọc 2 lớp: loại xung đột biến + trung bình trượt 5 mẫu
DHT lỗi 3 lần liên tiếp → SENSOR_FAULT
Control Task
Máy trạng thái (FSM) cho bơm phun
Nước cạn (ADC < 1200): ngắt bơm, từ chối mọi lệnh bật phun
Lệnh tay có TTL, hết giờ tự về AUTO
FSM bơm phun sương
IDLE
RUNNING
COOLDOWN
hết giờ nghỉ → IDLE
WATER_LOCKOUT hoặc SENSOR_FAULT: vào từ mọi trạng thái, bơm tắt ngay
Notes: Khung trái: 3 cảm biến và 3 relay, kèm chân GPIO trong diagram.json. Khung phải: Collect task đọc và lọc dữ liệu, Control task chạy FSM phun sương với khóa an toàn nước cạn và lệnh tay có TTL.

## Slide 4: Part 2: MQTT Services on Server
Tầng truyền thông trung gian qua broker broker.emqx.io:1883 · tiền tố topic garden/orchid/orchid-01/
1) Keep-Alive & Availability
Giám sát trạm ESP32 còn sống hay không; báo ngay khi mất nguồn, mất mạng
availability ESP32 publish "online" (retained)
LWT Broker tự phát "offline" khi TCP đứt đột ngột
server Hiện ONLINE / STALE (> 15 s không có tin) / OFFLINE
2) Collect (Sensors Data)
Nhận dữ liệu cảm biến định kỳ và trạng thái thực của relay
telemetry Mỗi 2,5 s: temperature_c, humidity_pct, light_adc, water_adc
state Trạng thái relay, FSM, ngưỡng (retained)
server Subscribe, bóc tách JSON, cập nhật dashboard
3) Control & Safety
Gửi lệnh điều khiển hai chiều và nhận xác nhận (ACK)
cmd/mist|fan|light request_id, mode (AUTO/MANUAL), state, ttl_s
ack APPLIED hoặc REJECTED: WATER_LOCKOUT, MIST_COOLDOWN, SENSOR_FAULT
server Ghép theo request_id; quá 6 s báo NO_ACK
4) Dynamic Config
Đổi ngưỡng nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, mực nước từ xa, không cần nạp lại code
config Server gửi ngưỡng mới; ACK APPLIED CONFIG
ConfigLimits Firmware chặn ngưỡng ngoài vùng an toàn (cạn nước không thấp hơn 1200)
Notes: 4 dịch vụ trên MQTT. Topic và payload đã chốt từ tuần 8. Mỗi lệnh đều có request_id để ghép ACK; firmware luôn là lớp an toàn cuối cùng.

## Slide 5: Part 3: Web Server App – Giám sát và dữ liệu
Node-RED middleware + Dashboard 2.0: điều hành trung tâm, giám sát thời gian thực
1. Data Representation
Dashboard 2.0 dùng được trên PC và điện thoại
Ô số trực tiếp: nhiệt độ (°C), độ ẩm (%), ADC ánh sáng, ADC nước
2 biểu đồ lịch sử 1 giờ: nhiệt độ/độ ẩm và ánh sáng/nước
DHT hỏng hiện "DHT fault", không hiện số 0 giả
Trạng thái kết nối
ONLINE
có telemetry mới
STALE
> 15 s không có tin
OFFLINE
LWT từ broker
2. Data Management
Không dùng database nặng: ghi sự kiện nối tiếp (event stream) vào một file JSON Lines
orchid-history.jsonl
Mỗi dòng một sự kiện: thời gian, request_id, người bấm, kết quả ACK, độ trễ (ms)
Sự kiện an toàn: lỗi cảm biến, cạn nước, mất kết nối
Là nguồn dữ liệu đối chiếu khi nghiệm thu M4 (log lệnh, độ trễ)
Notes: Bên trái: cách dashboard hiển thị dữ liệu và trạng thái kết nối. Bên phải: toàn bộ sự kiện ghi vào orchid-history.jsonl, dùng làm bằng chứng nghiệm thu.

## Slide 6: Part 3: Web Server App – Điều khiển và tự động hóa
Giao diện điều khiển có khóa an toàn, phân quyền, luật tự động và cảnh báo
3. Control GUI & Security
AUTO (theo luật) / MANUAL (lệnh tay có hạn 1–60 phút)
Khóa mọi nút khi đang AUTO hoặc thiết bị không ONLINE
Khóa riêng Mist ON khi WATER_LOCKOUT, COOLDOWN hoặc SENSOR_FAULT
Khóa nút đang chờ ACK, mỗi relay chỉ một lệnh chờ
Phân quyền tài khoản
admin
toàn quyền, sửa flow
operator
vận hành, gửi lệnh
viewer
chỉ xem, bị chặn lệnh
4. Data Analysis & Business Rules
Rule 1 – Đèn theo chu kỳ sinh học
Bật trong 06:00–21:00 khi trời tối (light_adc > 2200), tắt khi đủ sáng; không bật ban đêm, tối đa 240 phút/ngày
Rule 2 – Quạt sau phun sương
Bơm vừa ngắt thì quạt chạy 60 s để hong ráo nước đọng trên lá, giảm nguy cơ thối nõn
Cảnh báo Telegram
Gửi vào nhóm chat khi cạn nước hoặc mất kết nối quá 5 phút
Notes: Bên trái: chế độ AUTO/MANUAL, các khóa nút và 3 vai trò. Bên phải: 2 luật tự động chính và cảnh báo Telegram.

## Slide 7: Kết luận
Hệ thống chạy ổn định hai chiều, kiểm chứng trên mô phỏng Wokwi với broker và dashboard thật
199/199
gói telemetry khớp Serial trong 12 phút uplink
10/10
ca downlink đạt: AUTO/MANUAL, LOCKOUT, lệnh lặp, mất kết nối
3/3
vòng chạy lặp M4 liên tiếp, kết quả giống hệt nhau
~0,6 s
từ lúc bấm nút đến khi dashboard nhận ACK
Hướng phát triển
Chạy trên board ESP32-S3 thật (phần Bonus)
Broker riêng có mật khẩu và TLS thay broker công khai
Lưu dữ liệu dài hạn để thống kê theo mùa
Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!
Notes: Tóm tắt kết quả nghiệm thu tuần 8-9 (số liệu lấy từ test-results/week8-m4 và week9-rerun) và hướng phát triển.